## Slide 1
Introducción a Arduino
Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto, diseñada para facilitar el desarrollo de proyectos electrónicos. Es una herramienta versátil y económica que permite a usuarios de todos los niveles crear una amplia variedad de dispositivos, desde simples controladores hasta complejos sistemas robóticos.

## Slide 2
Funcionamiento de Arduino
1
Microcontrolador
El corazón de un panel Arduino es un microcontrolador, un chip que contiene una unidad de procesamiento, memoria y periféricos integrados. Este microcontrolador ejecuta las instrucciones del programa cargado en la placa para controlar y monitorear los componentes conectados.
2
Entradas y Salidas
Arduino cuenta con múltiples pines de entrada y salida (E/S) que permiten conectar sensores, actuadores y otros dispositivos. Estos pines pueden recibir señales eléctricas, enviar órdenes y transmitir datos, posibilitando la interacción entre el microcontrolador y el mundo físico.
3
Comunicación
Arduino puede comunicarse con otros dispositivos y computadoras a través de diversos protocolos, como Serial, I2C y SPI. Esto permite el intercambio de información y el control remoto de los proyectos.

## Slide 3
Componentes principales de una placa Arduino
Microcontrolador
El cerebro de la placa Arduino es un microcontrolador, como el ATmega328P, que ejecuta las instrucciones del programa cargado. Este chip proporciona la capacidad de procesamiento y control.
Pines de Entrada/Salida
La placa Arduino cuenta con múltiples pines digitales y analógicos que permiten conectar sensores, actuadores y otros componentes. Estos pines son esenciales para interactuar con el mundo físico.
Interfaz USB
La conexión USB de la placa Arduino permite programar y cargar el código, así como también comunicar la placa con una computadora u otros dispositivos. Es el enlace principal para la interacción con el microcontrolador.

## Slide 4
Introducción a la programación de Arduino
1
Entorno de Desarrollo
El entorno de desarrollo de Arduino, conocido como IDE (Integrated Development Environment), proporciona un espacio intuitivo para escribir, compilar y cargar el código en la placa. Es la herramienta principal para programar y controlar los proyectos.
2
Lenguaje de Programación
Arduino utiliza un lenguaje de programación basado en C/C++, con una sintaxis simplificada y funciones específicas para el manejo de hardware. Esto facilita el aprendizaje y la implementación de proyectos, incluso para principiantes.
3
Estructura del Código
Todo programa Arduino sigue una estructura básica con dos funciones principales: setup() y loop(). La primera se encarga de la configuración inicial, mientras que la segunda ejecuta el código de manera repetida, permitiendo el control y monitoreo constante del proyecto.

## Slide 5
Lenguaje de programación Arduino y su estructura
Sintaxis básica
El lenguaje de programación Arduino utiliza una sintaxis similar a C/C++, con declaración de variables, estructuras de control (if, for, while) y funciones. Esto facilita el aprendizaje para aquellos familiarizados con estos lenguajes.
Funciones predefinidas
Arduino proporciona una amplia gama de funciones predefinidas, como digitalWrite(), analogRead() y Serial.print(), que simplifican tareas comunes como el control de pines, la lectura de sensores y la comunicación serie.
Estructura del código
Todo programa Arduino sigue la estructura básica de setup() y loop(). La función setup() se ejecuta una vez al inicio, mientras que la función loop() se repite continuamente, permitiendo el control y monitoreo del proyecto.
Librerías
Arduino cuenta con una extensa biblioteca de librerías que ofrecen funcionalidades avanzadas, como control de motores, sensores y comunicación con otros dispositivos. Esto facilita la implementación de proyectos complejos.

## Slide 6
Implementación de código Arduino en proyectos
Diseño del proyecto
El primer paso es planificar y diseñar el proyecto, identificando los requisitos, los componentes necesarios y la lógica de funcionamiento. Esto ayuda a estructurar el código de manera eficiente.
Programación
Usando el IDE de Arduino, se escribe el código siguiendo la estructura básica de setup() y loop(). Se definen variables, se leen sensores, se controlan actuadores y se implementa la lógica del proyecto.
Pruebas y Depuración
Es crucial probar el código en la placa Arduino, identificar y solucionar errores (depuración) para asegurar el correcto funcionamiento del proyecto. Esto garantiza la calidad y fiabilidad del dispositivo.

## Slide 7
Protocolos de comunicación: Serial, I2C, SPI
Serial
La comunicación serial es la más básica y ampliamente utilizada. Permite el intercambio de datos entre la placa Arduino y otros dispositivos o computadoras a través de los pines TX y RX.
I2C
El protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit) permite la comunicación entre múltiples dispositivos utilizando solo dos hilos: SDA (datos) y SCL (reloj). Es ideal para conectar sensores, actuadores y otros periféricos.
SPI
El bus SPI (Serial Peripheral Interface) usa cuatro hilos para la transmisión de datos: MOSI, MISO, SCK y CS. Es una opción rápida y eficiente para la comunicación entre Arduino y dispositivos periféricos.

## Slide 8
Comunicación entre Arduino y otros dispositivos
Comunicación Serial
Permite el intercambio de datos entre Arduino y computadoras, smartphones, módems y otros dispositivos a través de los pines TX y RX.
Protocolos I2C y SPI
Facilitan la conexión de Arduino con sensores, actuadores, displays y chips de memoria, entre otros componentes, a través de buses de comunicación más eficientes.
Módulos Inalámbricos
Arduino puede integrarse con módulos WiFi, Bluetooth y ZigBee para permitir la comunicación inalámbrica con otros dispositivos, ampliando las posibilidades de proyectos.

## Slide 9
Uso de actuadores con Arduino
Motores
Arduino puede controlar motores DC, pasos y servos, permitiendo el movimiento y el control de posición en proyectos robóticos, de automatización y de mecánica.
Luces y Displays
La placa Arduino puede activar y controlar LEDs, pantallas LCD, matrices de LED y otros dispositivos de visualización, lo que la convierte en una herramienta poderosa para proyectos de iluminación y visualización.
Otros Actuadores
Además de motores y luces, Arduino puede controlar una amplia variedad de actuadores, como zumbadores, relés, válvulas y solenoides, expandiendo las posibilidades de interacción y control de proyectos.

## Slide 10
Aplicaciones y ejemplos de proyectos con Arduino
1
Robótica y Automatización
Arduino se utiliza en una amplia gama de aplicaciones robóticas, como robots móviles, brazos robóticos y sistemas de automatización industrial, gracias a su capacidad de controlar actuadores y sensores.
2
Hogar Inteligente
Las placas Arduino permiten desarrollar soluciones de domótica y hogar inteligente, como sistemas de iluminación, seguridad, riego automatizado y control de electrodomésticos, mejorando la eficiencia y la comodidad del hogar.
3
Wearables y Dispositivos Portátiles
Arduino se ha convertido en una plataforma popular para la creación de wearables, dispositivos portátiles y accesorios electrónicos, gracias a su tamaño compacto y su capacidad de integración con sensores y actuadores.