## Slide 1
LOGICA COMBINACIONAL:
COMPARADORES, ENCODERS, DECODERS, MUX Y DEMUX
ORGANIZACIÓN COMPUTACIONAL
SECCIÓN A

## Slide 2
La lógica combinacional se caracteriza por circuitos electrónicos digitales donde las salidas dependen exclusivamente de las entradas actuales, sin considerar el historial previo de valores. Esto significa que el circuito no tiene memoria. Decimos tambien que la variable tiempo NO esta involucrada.
Sus caracteristicas son:
  Sin Estado: Las salidas no dependen de estados previos, sino únicamente de las entradas actuales.
  Uso de Puertas Lógicas sin retro alimentación: Utiliza compuertas lógicas de las comunmente conocidas y debe enfatizarse que no tienen sus conexiones ningún tipo de feed back
  Tiempo de Propagación: Como ocurre en cualquier tipo de dispositivo digital secuencial o combinacional, la respuesta del circuito ocurre casi de inmediato tras la entrada de datos, aunque con un breve retardo debido a la propagación de señales.
¿QUE ES LA LOGICA COMBINACIONAL?
Notes: La optoelectrónica es un campo interdisciplinario que combina la óptica y la electrónica para estudiar y desarrollar dispositivos que interactúan con la luz y las señales eléctricas.

## Slide 3
Principios de Funcionamiento:
  Los circuitos combinacionales siguen un diseño matemático basado en álgebra booleana, lo que permite simplificar expresiones lógicas.
  La salida se calcula en función de una tabla de verdad que relaciona todas las posibles combinaciones de las entradas con sus salidas correspondientes.
Aplicaciones en la Vida Real:
  Sumadores en Computadoras: Los circuitos sumadores realizan operaciones aritméticas fundamentales en procesadores.
  Codificadores/Decodificadores: Transforman datos entre diferentes formatos en sistemas de comunicación y computación.
LÓGICA COMBINACIONAL
Notes: La optoelectrónica es un campo interdisciplinario que combina la óptica y la electrónica para estudiar y desarrollar dispositivos que interactúan con la luz y las señales eléctricas.

## Slide 4
Convertir 1101(gray)
Se toma el número más ponderado y se copia como el más ponderado de la conversión:
(1)101 -> [1]____
Luego hacer la xor del número que le sigue con el número menos ponderado del nuevo número.
1(1)01 -> (1)[0]
11(0)1-> 1(0)[0]
110(1) -> 10(0)[1]
Resultado: 1001
GRAY A BINARIO
Notes: La optoelectrónica es un campo interdisciplinario que combina la óptica y la electrónica para estudiar y desarrollar dispositivos que interactúan con la luz y las señales eléctricas.

## Slide 5
Es un dispositivo capaz de comparar dos señales de entrada y variar la salida de cual es el mayor
COMPARADORES
Notes: La optoelectrónica es un campo interdisciplinario que combina la óptica y la electrónica para estudiar y desarrollar dispositivos que interactúan con la luz y las señales eléctricas.

## Slide 6
Es un circuito combinacional con 2N entradas y N salidas, cuya misión es presentar en la salida el código binario correspondiente a la entrada activada.
CODIFICADOR
Notes: La optoelectrónica es un campo interdisciplinario que combina la óptica y la electrónica para estudiar y desarrollar dispositivos que interactúan con la luz y las señales eléctricas.

## Slide 7
Es un circuito combinacional, cuya función es inversa a la del codificador, es decir, convierte un código binario (natural, BCD, etc.) de N bits de entrada y M líneas de salida (N puede se cualquier entero y M es un entero menor o igual a 2N), tales que cada línea de salida será activada para una sola de las combinaciones posibles de entrada. Normalmente, estos circuitos suelen encontrarse como decodificador / demultiplexor. Esto es debido a que un demultiplexor puede comportarse como un decodificador.
DECODIFICADOR
Notes: La optoelectrónica es un campo interdisciplinario que combina la óptica y la electrónica para estudiar y desarrollar dispositivos que interactúan con la luz y las señales eléctricas.

## Slide 8
Son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos. Están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una, y solo una, de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida.
MULTIPLEXOR
Notes: La optoelectrónica es un campo interdisciplinario que combina la óptica y la electrónica para estudiar y desarrollar dispositivos que interactúan con la luz y las señales eléctricas.

## Slide 9
Es un circuito combinacional que tiene una entrada de información de datos d y n entradas de control que sirven para seleccionar una de las 2n salidas, por la que ha de salir el dato que presente en la entrada. Esto se consigue aplicando a las entradas de control la combinación binaria correspondiente a la salida que se desea seleccionar.
DEMULTIPLEXOR
Notes: La optoelectrónica es un campo interdisciplinario que combina la óptica y la electrónica para estudiar y desarrollar dispositivos que interactúan con la luz y las señales eléctricas.